## Slide 1
BIG
school
Intelligent Automotive Diagnostics
Diagnóstico OBD-II asistido por IA agéntica sobre el protocolo MCP
Jesús Ángel Novillo Lucas-Vaquero
Trabajo Fin de Máster · Máster en Desarrollo con IA · BIG school
LA HERRAMIENTA, EN FUNCIONAMIENTO
Notes: Buenos días. Soy Jesús Ángel Novillo y presento mi Trabajo Fin de Máster del Máster en Desarrollo con IA de BIG school. El proyecto se llama Intelligent Automotive Diagnostics: una herramienta que se conecta al coche por el puerto OBD-II, lee sus datos reales y razona sobre ellos con un modelo de lenguaje. Lo de la derecha no es una maqueta: es la aplicación funcionando, mostrando tres averías que acaba de leer de la centralita. [~15 s · acumulado 0:15]

## Slide 2
Lo que te da la máquina
Te da
P0301 Fallo de encendido en el cilindro 1
P0401 Válvula EGR obstruida
P2002 Filtro de partículas lleno
Y así hasta diez
No te da
Por qué se ha obstruido la válvula
Por qué se ha llenado el filtro
Qué tiene que ver un código con otro
Por dónde empezar a mirar
BIG
school
2
Notes: Hoy llegas con una máquina de diagnosis, la conectas, y te da diez códigos de error. Cada uno te dice una cosa: válvula EGR obstruida, filtro de partículas lleno. Vale. Pero esa válvula se ha obstruido por alguna circunstancia, y ese filtro se ha llenado por alguna circunstancia. Y eso la máquina no te lo dice. Te deja la lista delante, y el trabajo de averiguar el porqué sigue entero por hacer. [~45 s · acumulado 1:00]

## Slide 3
Lo que hace la aplicación
Con esos mismos códigos y los datos del coche.
Investiga por qué puede estar pasando eso
Le da al mecánico una serie de opciones, no una sola causa
Y los pasos a seguir para determinar de dónde viene el problema
BIG
school
3
Notes: ¿Cuál es la gracia que tiene esta aplicación con la IA? Que con esos dos códigos y esos datos, el agente dice: vale, tengo el P0401, que es la válvula EGR obstruida, y el P2002, que es el filtro de partículas lleno. Voy a mirar a ver por qué puede ser esto. Y hace una diagnosis: esto se produce, puede ser por esto o puede ser por lo otro. Le da al mecánico una serie de opciones. Y además le dice qué pasos puede seguir para llegar a determinar de dónde viene el problema. Eso es lo que hace la aplicación. [~55 s · acumulado 1:55]

## Slide 4
El flujo de trabajo
Desde que enchufas el adaptador hasta que el caso queda guardado.
Se enchufa el adaptador
y se pulsa «Iniciar diagnóstico»
Se lee el bastidor y se identifica el vehículo
Se barre el bus: qué centralitas responden
Se leen datos en vivo, averías y freeze frame
Se calcula la severidad y sale en pantalla
¿El mecánico pregunta
al agente?
La sesión queda guardada
no
sí
Se buscan casos parecidos de otros diagnósticos
El agente pide lo que le falta
Responde: explicación, severidad y qué revisar
El caso se indexa en el catálogo
Queda disponible para el siguiente coche
BIG
school
4
Notes: Este es el flujo de trabajo completo. Arranca arriba a la izquierda, donde arranca de verdad: se enchufa el adaptador al conector del coche y se pulsa iniciar. A partir de ahí va solo. Se lee el bastidor y se identifica el vehículo, se barre el bus para ver qué centralitas responden, se leen los datos en vivo, las averías y el freeze frame, y se calcula la severidad. Todo eso sale en pantalla. Y llega la decisión: ¿el mecánico pregunta al agente o no? Si no pregunta, se acaba ahí y la sesión queda guardada. Eso es importante: sin IA de por medio, el mecánico ya tiene un diagnóstico. Si no hay modelo configurado o el taller no tiene internet, la herramienta sigue sirviendo. Si pregunta, se pasa a la columna de la derecha. Antes de llamar al modelo se buscan casos parecidos de diagnósticos anteriores. El agente va pidiendo lo que le falta: el catálogo, más lecturas del coche o una búsqueda web. Responde con la explicación, la severidad y qué conviene revisar. Y el caso se indexa. Ese último paso es el que hace que el sistema mejore: queda disponible para el siguiente coche que entre con síntomas parecidos. [~75 s · acumulado 2:55]

## Slide 5
Por qué esta arquitectura y no otra
Aquí el dominio son normas. Y las normas no las cambia nadie.
Por qué Clean + Hexagonal
El dominio son normas: SAE J1979, ISO 15031, ISO 3779
Las fórmulas de cada PID y la decodificación del VIN
Nada de eso se mezcla con la base de datos ni con el LLM
Por qué no orientada a eventos
Es un proceso: no hay servicios que desacoplar
El mecánico pregunta y espera: el flujo es síncrono
Un solo programador: más piezas es más sitio donde romper
En este proyecto
Dominio
Vin, DtcCode, PidCode, Formula, catálogos de PID y DTC
Aplicación
IdentifyVehicle, ExecuteCognitiveDiagnosis, ObdRepository, LlmClientPort
Infraestructura
Express, Drizzle + SQLite, LanceDB, servidor MCP, transporte ELM327
BIG
school
5
Notes: ¿Por qué Clean Architecture y no otra cosa? Porque en este proyecto el dominio no es algo que me haya inventado yo: son normas. SAE J1979, ISO 15031, ISO 15765-4 para el bus CAN, ISO 3779 para el VIN. Las fórmulas que convierten cada PID en una magnitud física, y la decodificación del bastidor. Eso no lo cambia nadie, y no puede estar mezclado con el acceso a datos ni con el modelo de lenguaje. ¿Y por qué no orientada a eventos? Porque aquí no hay varios servicios que desacoplar: es un solo proceso. El flujo es síncrono, el mecánico pregunta y se queda esperando. Un broker y colas me traerían consistencia eventual y mucha más superficie de depuración sin ganar nada. Y soy un solo programador: cuantas más piezas móviles, más sitio donde romper. Abajo está el ejemplo concreto de este proyecto. En el dominio, los value objects y los catálogos. En aplicación, los casos de uso y los puertos, que dicen qué hace falta pero no cómo. Y en infraestructura el cómo: Express, Drizzle sobre SQLite, LanceDB, el servidor MCP y el transporte del ELM327. El dominio no sabe que existe SQLite, ni Express, ni ningún modelo de lenguaje. [~80 s · acumulado 4:15]

## Slide 6
Cómo se lee el coche
Un ejemplo: pedirle las revoluciones del motor.
La aplicación
Adaptador
ELM327
Bus CAN
del coche
Centralita
del motor
Va
01 0C
modo 01, PID 0C — revoluciones
Vuelve
41 0C 0B B8
los dos bytes de datos son A = 0B y B = B8
(A × 256 + B) / 4 = (11 × 256 + 184) / 4 = 750 rpm
BIG
school
6
Notes: Esto es todo lo que hay que entender del OBD-II para seguir el resto de la charla. La aplicación quiere saber a cuántas revoluciones está el motor. Manda dos bytes: 01 0C. El 01 es el modo, que en la norma significa "dame un dato en vivo", y el 0C es el PID concreto, las revoluciones. Eso sale por el adaptador ELM327, que es el cachivache que se enchufa al conector del coche, entra en el bus CAN, y llega a la centralita del motor. La centralita contesta 41 0C 0B B8. El 41 es el 01 más cuarenta, que es como la norma marca que es una respuesta. El 0C confirma qué PID contesta. Y los dos últimos bytes son el dato en crudo. Ese dato no son revoluciones todavía. Hay que aplicarle la fórmula del PID: A por 256 más B, dividido entre 4. Con 0B y B8, eso da 750 revoluciones. Esa fórmula la fija la SAE J1979, y por eso está en el dominio y no en el código que habla con el cable. [~70 s · acumulado 5:25]

## Slide 7
Dos bases de datos
En una se busca por clave. En la otra, por parecido.
SQLite
Usuarios, talleres, vehículos, ECUs y sesiones
Los catálogos de PID, DTC y ECU: los de la norma y los que se descubren
Se consulta por clave: este VIN, este PID
LanceDB, vectorial
Ese mismo conocimiento, indexado por significado
Y los diagnósticos ya resueltos, que aquí no están
Se consulta por parecido, no por clave
El buscador de texto de SQLite no llega: «presión de aceite» no encuentra «oil pressure»
BIG
school
7
Notes: El proyecto tiene dos bases de datos, y cada una guarda una cosa distinta. En SQLite va todo lo que se pide por una clave: los usuarios, que pueden ser particulares o talleres, los vehículos, las ECUs que se les han descubierto, las sesiones de diagnóstico, y los catálogos que vienen de la norma. Todo eso se consulta por una clave: dame el vehículo con este VIN, dame las sesiones de este usuario. En la vectorial va ese mismo conocimiento pero indexado por significado, más los diagnósticos ya resueltos, que solo están ahí. La diferencia no es qué se guarda, es cómo se busca: en SQLite pregunto por una clave, y en la vectorial pido "enséñame algo parecido a esto". Y no vale con una sola. SQLite tiene buscador de texto, pero busca palabras: si el mecánico escribe "presión de aceite", no encuentra una ficha que ponga "oil pressure". La búsqueda vectorial sí, porque compara significado. Las dos son embebidas: un fichero y un directorio en disco. Cero servidores. [~55 s · acumulado 6:20]

## Slide 8
SQLite: el catálogo y los datos del taller
13 tablas. Todo lo que se puede pedir por una clave exacta.
Qué guarda
Usuarios: particulares o talleres, con su rol
Vehículos por VIN y las ECUs de cada uno
Sesiones de diagnóstico, con el informe congelado
Lecturas de PID: el hexadecimal crudo y el valor ya convertido
Logs y auditoría de cada petición
Y crece solo: un PID leído que no esté en el catálogo se inserta con confianza 0,3
Lo que viene sembrado al arrancar
20
PIDs de la norma SAE J1979
23
códigos DTC estándar
27
fabricantes, por su código WMI
BIG
school
8
Notes: En SQLite hay trece tablas, y ahí está todo lo que se puede pedir por una clave exacta. Los usuarios, que pueden ser particulares o talleres, con su rol. Los vehículos, identificados por su VIN, y las ECUs que se le han descubierto a cada uno en el bus. Las sesiones de diagnóstico, y de cada una el informe congelado, tal como salió ese día. Las lecturas de PID, guardando tanto el hexadecimal crudo que devolvió la centralita como el valor ya convertido. Y los logs y la auditoría de cada petición HTTP, que es requisito de OWASP. Al arrancar, la base se siembra: veinte PIDs de la norma SAE J1979, veintitrés códigos DTC estándar y veintisiete fabricantes por su código WMI, que es lo que permite sacar la marca de un VIN. Pero el catálogo no se queda ahí: cuando el agente lee un PID que no conoce, se inserta solo en esta base con confianza 0,3 y una fórmula asumida, marcado como auto-descubierto. Vale como pista, no como dato confirmado, hasta que se valida contra el coche. Es un fichero en disco, sin servidor. PostgreSQL se descartó porque a esta escala solo añadía un servicio, una red y un backup que mantener, sin resolver ningún problema que yo tuviera. [~60 s · acumulado 7:20]

## Slide 9
Qué se guarda en la base vectorial
Los datos del taller van en SQLite. Aquí solo va lo que el sistema aprende.
Colecciones
PIDs propietarios que no están en la norma, con su fórmula
DTCs específicos de un fabricante
Casos resueltos: síntomas, PIDs implicados y solución
Un caso resuelto, tal cual se guarda
embeddedText
"Audi A3 2.0 TDI con P0401 y P2002: EGR obstruida
por carbonilla de un motor que consume aceite"
symptoms
ralentí inestable · pérdida de potencia
pidsInvolved
010C · 0105 · 22F40C
confidence
0,5 · manufacturer Audi · model A3
Índice de confianza
Se lo ponemos nosotros al guardar, según de dónde salga el dato. Es lo que pondera las búsquedas.
0,3
lo encontró el agente en internet
0,5
viene de un diagnóstico anterior
0,8
lo aportó el mecánico a mano
1,0
se ha leído del coche por OBD
Validar contra el coche sube la web a 0,7 y al mecánico a 0,9.
BIG
school
9
Notes: En la base vectorial no van los datos del taller: esos están en SQLite. Aquí va solo lo que el sistema aprende. Hay PIDs propietarios, que cada fabricante se inventa fuera de la norma y es imposible traer precargados; DTCs específicos de una marca; y casos resueltos. A la izquierda tenéis un caso resuelto tal cual se guarda. El campo embeddedText es el texto que se convierte en vector, y es lo que luego permite encontrarlo por parecido. Los síntomas y los PIDs implicados van aparte, y el fabricante y el modelo también, para poder filtrar: si estoy con un Audi no quiero que me salgan casos de una Kawasaki. Y luego está el índice de confianza, que se lo ponemos nosotros al guardar según de dónde venga el dato. Si lo encontró el agente en internet entra con 0,3. Si viene de un diagnóstico anterior, 0,5. Si lo aportó el mecánico a mano, 0,8, porque una persona delante del coche sabe más que una web cualquiera. Y si se ha leído del propio coche por OBD es un hecho: 1,0. Comprobar un dato contra el coche sube la web a 0,7 y al mecánico a 0,9. Ese índice no es decorativo: es lo que pondera las búsquedas. Cuando al agente le llegan dos respuestas que se contradicen, gana la que más confianza tiene. [Si preguntan por el escalado] Hay dos mecanismos distintos y conviene no mezclarlos. Que el mecánico aporte o confirme un dato sube su confianza a 0,8, y validarlo contra el coche lo lleva a 0,9: eso está implementado y funciona. Lo que dejé fuera a propósito es subir la confianza de un caso cada vez que se reutiliza con acierto. La función existe y está testeada, pero no la llamo desde ningún flujo, porque para eso haría falta saber que el diagnóstico acertó de verdad, y nadie le dice al sistema si el coche se arregló. Inventármelo habría degradado el catálogo. [~70 s · acumulado 8:30]

## Slide 10
MCP: las herramientas del agente
El modelo no toca el coche. Pide una herramienta, y el sistema decide si se ejecuta.
Las 16 herramientas
Diagnóstico · 7
read_vin read_pid get_available_pids
get_dtc_codes get_freeze_frame
get_vehicle_info get_ecu_info
Conocimiento · 8
search_similar_pids search_similar_dtcs
search_similar_diagnoses search_similar_ecus
index_pid index_dtc index_diagnosis index_ecu
Web · 1
web_search
Por qué MCP
Es el estándar con el que un modelo pide herramientas, y solo sirve para eso
El modelo solo actúa por ahí: no hay otra puerta al sistema
Cada herramienta declara su esquema, y los argumentos se validan antes de ejecutarla
El servidor vive en infraestructura: el modelo nunca ve el dominio
Cambiar de modelo no toca las herramientas
BIG
school
10
Notes: El modelo no toca el coche directamente. Lo que hace es pedir herramientas, y el sistema decide si las ejecuta y con qué argumentos. Ese contrato es el MCP, el Model Context Protocol. A la izquierda están las dieciséis que he construido, con su nombre. Siete son de diagnóstico: leer el bastidor, leer un PID, preguntar qué PIDs soporta el coche, los códigos de avería, el freeze frame, la información del vehículo y la de las centralitas. Ocho son de conocimiento, y van por parejas: cuatro para buscar parecidos y cuatro para indexar lo aprendido, de PIDs, DTCs, diagnósticos y ECUs. Y una de búsqueda web, con un presupuesto limitado por diagnóstico para que el agente no se vaya a internet sin control. ¿Y por qué MCP? Primero, porque es el estándar que existe hoy para que un modelo pida herramientas. No es un protocolo de propósito general: sirve exactamente para esto. Y segundo, que para mí es lo importante: el modelo solo puede actuar a través de esas dieciséis. No hay otra puerta. No ejecuta código, no consulta la base de datos por su cuenta, no llama a ningún otro endpoint. Si quiere saber a cuántas revoluciones está el motor, tiene que pedir la herramienta de leer un PID, y ahí decido yo si se ejecuta y con qué argumentos. Eso acota lo que el agente puede hacer, y en un sistema que se conecta a un coche de verdad no es un detalle menor. Además, cada herramienta declara su esquema, así que los argumentos se validan antes de ejecutar nada. Y el servidor MCP vive en infraestructura: es un adaptador más, el modelo nunca ve el dominio. Como es un protocolo, ese mismo servidor serviría a cualquier otro cliente que lo hable. [~75 s · acumulado 9:45]

## Slide 11
Cómo razona el agente
Del botón de iniciar diagnóstico a la respuesta que lee el mecánico.
El ciclo
1
Al iniciar el diagnóstico se leen los PIDs generales, los DTCs y el freeze frame
2
Antes de llamar al modelo se buscan casos parecidos en la vectorial, y entran en el prompt
3
El modelo pide herramientas: mira el catálogo, lee más PIDs, busca lo que no conoce
4
Máximo 10 vueltas de ese ciclo, y 60 segundos de límite
5
Devuelve la explicación para el mecánico y un bloque JSON con severidad, confianza y recomendaciones
6
El caso resuelto se indexa con confianza 0,5, y la conversación sigue desde ahí
El prompt lleva 11 bloques
Cómo explorar el coche y en qué orden
Consultar el catálogo antes de inventarse nada
Cómo aprender un PID, un DTC o una ECU nuevos
Qué queda fuera de su ámbito y no debe contestar
Que lo que llega de la web y del catálogo no es de fiar
Cómo hablarle a un mecánico, y cómo rematar en JSON
BIG
school
11
Notes: Este es el recorrido completo, desde que el mecánico le da al botón. Lo primero que pasa no lo hace la IA: el flujo determinista lee los PIDs generales del modo 01, los códigos de avería y el freeze frame. Eso está ahí sí o sí. Cuando el mecánico entra al chat, antes de llamar al modelo el sistema hace una búsqueda en la base vectorial de casos parecidos a este, y los mete en el prompt. Van etiquetados como "muy similar", "similar" o "relacionado", nunca con el número de distancia, porque cuando le pasaba el número el modelo lo repetía en la respuesta y eso es ruido para el mecánico. Y van envueltos en una marca de contenido no fiable, porque ese catálogo lo alimentan otros usuarios. A partir de ahí empieza el ciclo. El modelo pide herramientas, el sistema las ejecuta y le devuelve el resultado, y el modelo decide qué pedir después. Ese bucle tiene dos topes: diez vueltas como máximo y sesenta segundos. Cuando termina, devuelve dos cosas: la explicación en lenguaje normal para el mecánico, y un bloque JSON con la severidad, la confianza y las recomendaciones, que es lo que la aplicación pinta en pantalla. Si no hay explicación, se lanza un error a propósito y no se guarda nada: un caso vacío en el catálogo volvería luego como "caso similar" y contaminaría los diagnósticos siguientes. Y por último el caso se indexa con confianza 0,5, que es la de diagnóstico anterior. El system prompt tiene once bloques. No es solo decirle "eres un mecánico": hay bloques de exploración, de consultar el catálogo antes de inventar, de aprendizaje para PIDs, DTCs y ECUs, de ámbito, de no revelar sus propias tripas, de contenido no fiable y del formato de salida. [~80 s · acumulado 11:05]

## Slide 12
Los dos modelos
Uno razona y se puede cambiar. El otro convierte texto en vectores y va dentro.
El modelo de lenguaje
Una variable de entorno: LLM_PROVIDER = anthropic u openai
Los dos clientes implementan el mismo puerto, LlmClientPort
El adaptador de OpenAI sirve también para DeepSeek, Groq, Mistral o xAI
Sin proveedor configurado, el diagnóstico determinista sigue funcionando
El modelo de embeddings
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Corre en la propia máquina, con transformers.js
Sin clave, sin red y sin coste por consulta
Convierte cada texto en 384 números, normalizados
Es multilingüe: por eso «presión de aceite» encuentra «oil pressure»
BIG
school
12
Notes: Aquí hay dos modelos, y no hacen lo mismo. El de lenguaje es el que razona, y es intercambiable: una variable de entorno decide si va contra Anthropic o contra OpenAI. Los dos clientes implementan el mismo puerto, así que la capa de aplicación no se entera de cuál hay detrás. Y el adaptador de OpenAI no vale solo para OpenAI: sirve para cualquier proveedor compatible con su API —DeepSeek, Groq, Mistral, xAI— cambiando la URL base. Si no hay ninguno configurado, el diagnóstico determinista sigue funcionando. El de embeddings es distinto: no se cambia, va dentro. Es un modelo pequeño que corre en la propia máquina con transformers.js. Coge un texto —la descripción de un PID, la narrativa de un diagnóstico— y lo convierte en 384 números, normalizados, que es lo que se guarda en la base vectorial. Buscar por parecido es comparar esos vectores. Que corra en local significa tres cosas: no hace falta clave, no hay latencia de red y no se paga por consulta. Y como es multilingüe, español e inglés caen cerca en ese espacio: por eso "presión de aceite" encuentra una ficha que pone "oil pressure", que es justo lo que un buscador de texto no hace. [~65 s · acumulado 12:10]

## Slide 13
Dos diagnósticos
El determinista está siempre. El cognitivo, solo si hay un modelo configurado.
Determinista
Lee cuatro PIDs fijos: revoluciones, refrigerante, velocidad y admisión
Más los DTCs y el freeze frame
La criticidad sale de una regla: sin DTCs es baja, con freeze frame es crítica
Solo necesita el coche, y responde al momento
No aprende nada
Cognitivo
El agente decide qué PIDs le hace falta leer
Razona sobre lo que va encontrando, llamando a herramientas
Necesita el coche, la API del modelo y los índices vectoriales
Hasta 60 segundos de límite
Y aprende: indexa PIDs, DTCs y el caso resuelto
BIG
school
13
Notes: El sistema hace dos diagnósticos distintos, y conviven. El determinista es el de toda la vida. Lee cuatro PIDs fijos —revoluciones, temperatura de refrigerante, velocidad y temperatura de admisión—, los códigos de avería y el freeze frame. Y la criticidad no me la invento: sale de una regla en el dominio, computeSeverity. Si no hay códigos es baja; si hay freeze frame es crítica, porque significa que la centralita congeló el momento del fallo; y si hay códigos sin freeze frame es alta. Solo necesita el coche conectado, responde al momento, y no aprende nada. El cognitivo es el otro. Ahí no hay una lista fija de PIDs: el agente decide qué le hace falta leer y va llamando a las herramientas según lo que encuentra. A cambio necesita tres cosas: el coche, la API del modelo y los índices vectoriales. Tarda más, con un límite de sesenta segundos. Y es el único que aprende: indexa los PIDs y DTCs nuevos y guarda el caso resuelto. Por eso conviven. Si no hay modelo configurado, o si no hay internet en el taller, el determinista sigue funcionando. [~65 s · acumulado 13:15]

## Slide 14
La aplicación funcionando
Audi A3 2.0 TDI. Todo lo que se ve viene leído del bus, nada está escrito a mano.
Lee el VIN del bus y saca marca, modelo y motor
Telemetría en vivo y los PIDs que soporta
Las averías: modos 03, 07 y 0A
El informe que se congela con la sesión
BIG
school
14
Notes: Esto es la aplicación corriendo contra un Audi A3 2.0 TDI. Y quiero subrayar una cosa: nada de lo que se ve está escrito a mano. Todo sale del bus del coche. Arriba a la izquierda, la identificación. El sistema no sabe qué coche es: lo pregunta con el modo 09, saca el bastidor, decodifica el WMI y resuelve Audi, fabricado en Alemania. De ahí salen marca, modelo, año y motor. Al lado, la telemetría en vivo, y debajo los PIDs que este vehículo declara soportar, que no son una lista fija: se leen del bitmask del PID 00. Abajo a la izquierda, las averías. Tres códigos confirmados, y las tres pestañas son los servicios 03, 07 y 0A del estándar: almacenadas, pendientes y permanentes. Y a la derecha el informe, que se congela con la sesión: si dentro de seis meses alguien abre ese diagnóstico, ve exactamente lo que se vio ese día. [~2 min contando la demo. Si hay vídeo del coche real, va aquí. · acumulado 15:15]

## Slide 15
Con qué está hecho
TypeScript de punta a punta, y cada pieza detrás de un puerto.
Lenguaje y runtime
TypeScript 5.7 estricto sobre Node 22
API
Express 5 · Zod · Helmet 8 · JWT · pino
Persistencia
SQLite con Drizzle ORM
Búsqueda vectorial
LanceDB · transformers.js en local
Agente
MCP SDK · SDK de Anthropic · SDK de OpenAI
Acceso al coche
ELM327 por serie o TCP · emulador Python
Interfaz
React 19 · Vite · TanStack Router y Query · Tailwind
Pruebas
Vitest · supertest · Playwright
Entrega
GitHub Actions · Docker · Caddy
BIG
school
15
Notes: Con qué está hecho, por piezas. Todo es TypeScript en modo estricto, sobre Node 22, tanto el backend como el frontend. La API es Express 5, con Zod para validar todo lo que entra, Helmet para las cabeceras de seguridad, JWT para la autenticación y pino para el log estructurado. La persistencia relacional es SQLite con Drizzle, que es un ORM cuyos esquemas son TypeScript, no un fichero aparte. La búsqueda vectorial es LanceDB, con el modelo de embeddings corriendo en local vía transformers.js. El agente usa el SDK oficial de MCP, y por debajo el de Anthropic o el de OpenAI según lo que esté configurado. El acceso al coche es un ELM327, por puerto serie o por TCP, y para la demo un emulador escrito en Python. La interfaz es React 19 con Vite y TanStack, y las pruebas son Vitest para unidad, supertest para los endpoints y Playwright para el extremo a extremo. Y la entrega va con GitHub Actions, Docker y Caddy delante. Lo importante no es la lista: es que todo lo que aparece de la tercera fila para abajo está detrás de un puerto, así que se puede sustituir sin tocar la lógica. [~55 s · acumulado 16:10]

## Slide 16
Cómo se sostiene esto
Un solo programador, así que el que avisa de las roturas es el CI.
Cómo se escribe
TDD: primero el test que falla, luego el código
2.171 pruebas en verde, en 209 ficheros
La cobertura se exige fichero a fichero, no de media
45 cambios especificados y archivados con OpenSpec
Qué se comprueba en cada push
Lint, formato, tests, build y typecheck
Las dos apps en paralelo, sobre Node 22
Auditoría de dependencias que rompe si hay algo crítico
OWASP API Top 10 2023: las diez categorías, documentadas
BIG
school
16
Notes: Este proyecto lo he hecho yo solo, así que lo que avisa de las roturas no es un compañero: es el CI. El código se escribe con TDD, primero el test que falla y luego el código mínimo que lo pasa. Ahora mismo hay 2.171 pruebas en verde repartidas en 209 ficheros, entre el backend y el frontend. Y la cobertura no se mide de media, que es la trampa habitual: está configurada por fichero. Un fichero sin tests no puede esconderse detrás de otro que esté muy cubierto. Cada cambio va documentado con OpenSpec antes de escribirse: hay 45 cambios especificados y archivados, con su diseño, sus specs y sus tareas. En cada push, el CI corre lint, formato, los tests, el build y el typecheck, para las dos aplicaciones en paralelo sobre Node 22. Y pasa una auditoría de dependencias que tumba la build si aparece una vulnerabilidad crítica. En seguridad, el documento cubre las diez categorías del OWASP API Top 10 de 2023, una a una, con lo que hace el código en cada caso. Incluidos los riesgos residuales, que están escritos y asumidos, no escondidos. [~60 s · acumulado 17:10]

## Slide 17
Conclusiones
Lo que me llevo de haber construido esto con IA.
Lo que acelera
Se pueden construir cosas complejas mucho más rápido
Lo que antes eran meses o años, ahora son semanas
Y se aprende más por el camino: herramientas y frameworks que no habrías tocado
Lo que hay que poner
Acelera, pero también se equivoca
Hay que revisar lo que se sube, no vale con fiarse
No es todo tan bonito como parece: hay que dedicarle tiempo
BIG
school
17
Notes: Para terminar, lo que me llevo de haber hecho esto. Lo primero, que con IA se pueden construir cosas complejas mucho más rápido. Un proyecto como este, con su arquitectura, su capa de OBD, su base vectorial y su agente, antes habría sido cuestión de meses o de años. Y no solo va más rápido: se aprenden más cosas por el camino, porque te metes en herramientas y frameworks que de otra forma ni habrías tocado. Pero hay una segunda parte, y la quiero decir igual de claro. La IA también se equivoca, y hay que estar encima de lo que se sube. No vale con fiarse. Y no lo digo en abstracto: preparando esta misma presentación encontré que el umbral de cobertura del núcleo apuntaba a un fichero que se había renombrado, así que llevaba semanas sin exigir nada. Estaba verde, y no comprobaba lo que decía comprobar. Lo he documentado en la deuda conocida del proyecto. Así que sí, acelera mucho. Pero no es todo tan bonito como parece: hay que dedicarle tiempo a revisar. [~45 s · acumulado 17:55]

## Slide 18
BIG
school
Gracias por la atención
Jesús Ángel Novillo Lucas-Vaquero
Máster en Desarrollo con IA · BIG school
EL INFORME DE LA SESIÓN
Notes: Y hasta aquí. Muchas gracias por la atención. [Quedarse callado y esperar las preguntas. El backup está detrás.]